## Slide 1: ISHI会オペアンプ設計
Masahiro

## Slide 2: コンセプト
RF（数MHz）でも使えるオペアンプ

## Slide 3: 設計の基本方針
初段の差動増幅にnMOSFETを使用
  みんなpMOSFETだからnMOSFETにしてみたかった
２段目はカスコードにする
  ミラー効果減らして高域まで使えるようにできそう

## Slide 4: 全体回路
バイアス生成部
差動増幅回路
位相補償
２段目

## Slide 5: レイアウトの方針
とりあえず動くレイアウトにする
  LVSは絶対にパスするようにする
回路図となるべく同じ配置にする
  あとで訳わからなくなるの怖かった

## Slide 6: レイアウト
vss
vdd
vinp
vinn
ib
vout

## Slide 7: 反省
回路図通りに並べて配線しただけで工夫が無い
  ガードくらいは入れれば良かったと思う
配線が細い
  もっと太く短く配線できたはず
フィンガーの端から配線を取り出しているので、 両端で電位の違いがありそう